火気を使用する露店等における防火安全対策チェックリスト

| 区分 | チェックポイント | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火器 | ・腐食，破損等は見られないか |  |  |
|  | ・使用期限内であるか |  |  |
|  | ・使用に際し，持ち出しやすい位置に設置してあるか |  |  |
| ガ ソ リ ン 携 行 缶 | チェックポイント | 良 | 否 |
|  | ・消防法に適合した金属性容器等で貯蔵しているか |  |  |
|  | ・容器は密栓されているか |  |  |
|  | ・火気や高温部から離れた風通しの良い場所に保管してあるか |  |  |
|  | ・直射日光に当たっていないか |  |  |
|  | ・錆び，変形，パッキンの劣化等はないか |  |  |
|  | ≪注意≫ 火気厳禁 ・ガソリンは，引火点が－40℃程度と低く極めて引火しやすい。また，揮発しやすく，その蒸気は滞留しやすく可燃性蒸気が広範囲に形成されやすい。 ・開口前に圧力調整弁等を操作して容器内の圧力を抜く。 |
| ガ ス 器 具 等 | チェックポイント | 良 | 否 |
|  | ・器具の周囲に燃料，可燃物（布巾・プラスチック容器等）はないか |  |  |
|  | ・コンロと壁の間は15cm以上離れているか。離れていない場合は，防熱板等で遮へいされているか |  |  |
|  | ・不燃性の床上又は台上で使用しているか |  |  |
|  | ・ゴムホースの亀裂はないか。また，ホースバンドは締めてあるか |  |  |
|  | ・ボンベは直射日光の当たらない，風通しの良い場所に設置されているか |  |  |
|  | ・ボンベは，転倒しないよう設置されているか |  |  |
|  | ≪注意≫ ・火を使用している場合は，絶対にその場を離れない。 |
| 発 電 機 | チェックポイント | 良 | 否 |
|  | ・不完全燃焼等を防止するため，換気の良い場所に置かれているか |  |  |
|  | ・排気部分から可燃物等まで充分な距離を確保しているか |  |  |
|  | ≪注意≫ ・予備燃料は必要最小限とし，金属製の携行缶等に保管する。 ・給油時は必ずエンジンを停止し，くわえタバコでの作業はしない。 |

店舗名　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

# Text boxes

水戸市消防局